## Slide 1
지하철 역사내 실내공기질 데이터를 이용,
DeepLearning을 적용한 PM2.5 농도 예측
경희대학교
환경학 및 환경공학과
2011101172
전 현 준
환경관리시스템공학연구실

## Slide 2: 목차
연구 목적 및 배경
연구 데이터 및 방법
연구 결과 및 고찰
참고 문헌 및 연구 환경

## Slide 3: 서론
연구 목적 및 배경
지하철 실내공기 중 PM2.5는 공중 보건에 독성 영향을 끼치는 대기오염 물질로써 가장 우려됌.
IAQ 농도 예측 모델을 개발하기 위해 기존의 사용하던
수식방식(예-PLS)이 아닌 기계학습 모델 중 RNN을 통해 더욱 정확하게 예측할 수 있고 또 추가되는 데이터들을 계속해서 사용할 수 있으므로 자체적으로 발전하는 모델을 구축
Keyword: Air Quality prediction, Nonlinear Modeling, Indoor Air Quality, Subway particulate Matters(PMs), Machine Learning, Deep Learning, Recurrent Neural Network

## Slide 4
데이터
  원본 데이터 측정장소 및 시간: 2009년 D-subway station in Seoul
  측정값 ( 8개) : 시간별로 측정한 7296개(8개 1set)
    PM2.5 conc
    PM10 conc
    NO / NO2 / CO / CO2
    Humidity / Temperature

## Slide 5: 연구 방법
PLS (Partial Least Square – 부분최소제곱법)
: 동일한 데이터를 사용한 기존 논문
  Development of toxicity prediction and assessment index of particular matters with deep learning – driven QSAR model(Kim at el, 2017) 비교용.
DNN (Deep Neural Network)
: 기계학습 방법 중 가장 간단한 방법인 단순 Deep Neural Network로
학습이 가능함을 보이고, 또 학습 시 데이터의 특성에 관한 문제점이 있음을
밝힌다.
RNN
: 해당 연구의 주 학습모델로 Time-Series 데이터에 적합하고
기존 논문에서 학습시켜볼 가치가 있다고 판단한 모델
1.데이터 확인
2.데이터 전처리
3. 학습
4. 학습평가
5. Error test
6. 고찰

## Slide 6
데이터 전처리( PLS & DNN)
7296개 연간 측정자료 ( 8개의 특성값)
2. 이상치 확인 및 제거(Rosner’s Outlier test in Matlab)
3. 표준화: ( X: 데이터 m: 평균 s: 표준편차)
4. 8개의 특성값중 PM2.5 를 제외한 나머지 7개를
X1,X2 (training / test data set) 으로 나눔.
5. PM2.5 는 Y1,Y2 (training / test data set) 으로 나눔.
(X1,Y1) (X2,Y2) -> Normalization

## Slide 7
이상치 검정 및 제거
각 측정값
결과 범위에 맞게 표준화

## Slide 8
3개의 집단을 발견
(강한 연관성)
X 데이터의 PCA분석(주성분분석) 얼마나 예측에 도움이 되는가 측정
80%까지 비슷하게 가능 -> 5개

## Slide 9
실내공기질 모델 – PLS 기법
  Partial Least Square(부분 최소제곱법)
    PLS는 일반적으로 독립변수(X)와 종속변수(Y)간의 관계를 정의하는데 사용됌.
  PLS 회귀 분석은 상당히 공선 성이 있고 잡음이 많으며 많은 X 변수와 Y 변수가있는 데이터를 분석 할 수 있습니다.
  이 방법은 X 및 Y 변수 사이의 공분산을 최대화 할 수있는 낮은 차원 공간으로 X 및 Y 변수의 크기를 축소하여 시작합니다.
  일반적으로 PLS 회귀 분석은 X 및 Y 변수를 사용하여 선형 모델을 개발하는 것.
  X & Y를 저차원 공간으로 투영 할 때부터 X & Y 변수는 각각 다음 방정식으로 나타낼 수 있습니다.
  X = T(score matrix) * PT(loading matrix) + E(residual of X)
  Y = U(score matrix) * QT(loading matrix) + F(residual of Y)

## Slide 10
Deep Neural Network 구조
  Layers
    7 개의 Input Layer
    3 개의 Hidden Layer (512개의 노드)
    1 개의 Output Layer
    Cost function
    RMSE Error Test / 7개의 입력데이터 VS 1개의 출력데이터(PM2.5)
    Optimizer: Adam-optimizer
  Learning rate: 0.001
  Training epoch: 4000 번
  학습시 주의사항: Drop-out기법(0.6)

## Slide 11: Error Test
MSE & RMSE
Mean Square Error(MSE)(평균제곱오차)
Root MSE(제곱근 평균제곱오차)
예측이 얼마나 잘되었는가 확인 (0에 가까울수록 잘 된 것)

## Slide 12
PLS 예측 결과

## Slide 13
Hourly Training | Hourly Test
11.38 | 8.93
Weekday Training | Weekday Test
11.3 | 9.1
Weekend Training | Weekend Test
11.2 | 9.3
Season Training | Season Test
9.4 | 11.8
PLS 방법의 RMSE 비교

## Slide 14
DNN 예측 결과

## Slide 15
RMSE 비교
 | RMSE | 
 | Training data | Test data
DNN | 5.88 | 12.62
<< Over-Fitting(과적합문제) 발생 >>
많은 Training 데이터 사용
입력층 특성값 개수 조절
Rugularization (규칙화)
역표준화하면서
RMSE도 값이 변경됌

## Slide 16
Auto-Correlation
현재의 상태가 과거 및 미래의 상태와 밀접한 관계를 가지고 있기 때문에 시간의 진행에 따라 독립적이지 않다.
이런 경우 시계열자료는 자기상관을 가진다고 한다.
시간영역에서의 시계열분석은 자기상관함수를 통해 시계열의 특성을 파악한다.

## Slide 17
Recurrent Neural Network(RNN)
  RNN 구조
    RNN 또한 DNN 과 비슷하게 7개의 입력층 1개의 출력층으로 구성할 것
    시계열 자료(Time-Series) 분석 시 주로 사용하는 학습모델
Input data
(7 Features , 7296 data)
RNN
PM2.5 conc.
* Year (Hourly)  Year(Hourly)

## Slide 18
Recurrent Neural Network 구조
  Layers
    7 개의 Input Layer (24step)
    10 개의 Hidden Layer
    1 개의 Output Layer (PM2.5)
    Cost function
    RMSE Error Test / 9개의 입력데이터 VS 1개의 출력데이터(PM2.5)
    Optimizer: Adam-optimizer
  Learning rate: 0.01
  Training epoch: 3500 번
  LSTM(Long-short Term Memory) Network 사용
  학습 마지막 Layer 는 Fully-Connected 를 사용하여 학습효율 향상

## Slide 19
 | RMSE (%) | 
 | Training data | Test data
RNN(LSTM cell) | 0.026 | 3.39

## Slide 20: 연구 결과 및 고찰
 | RMSE(%) | 
 | Training data | Test data
DNN | 5.88 | 12.62
Hourly Training | Hourly Test
11.38 | 8.93
- Training data
- Test data
RMSE 차이 발생.
RNN > PLS > DNN 순으로 효율 저하
RNN으로 실내공기질 모델링 수행이 가능하며 앞으로 더 많은 데이터, 다양한 장소에서 시행될 수 있을 것임.
 | RMSE (%) | 
 | Training data | Test data
RNN(LSTM cell) | 0.026 | 3.39

## Slide 21: 참고 문헌 및 연구환경
연구 환경(프로그램 및 버전)
1. MATLAB 2016b
2. Python 3.5.3
- Tensorflow 1.2
- Numpy 1.12.1
- Matplotlib 2.0.2
참고 문헌
1. Data-driven prediction model of indoor air quality in an underground space(Kim et al,2010)
2. Development of toxicity prediction and assessment index of particular matters with deep learning – driven QSAR model(Kim et al, 2017)
3. Analysis and prediction of indoor air pollutants in a subway station using a new key variable selection method(Lim et al, 2011)

## Slide 22
감사합니다.